| Республика Беларусь | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ Часть 2 Предприятия, здания и сооружения | Б.179-00-148.10 |
| --- | --- | --- |
| РУП Минсктиппроект | Одноэтажный одноквартирный жилой дом с трехкомнатной квартирой со стенами трехслойной конструкции с возможностью устройства мансардного этажа | Типовой проект |
| 2012 |  | На 4-х страницах Страница 1 |
| Фасад В-А | Фасад 1-3 |
| Разрез 1-1 | План этажа с расстановкой мебели |
| ЭКСПЛИКАЦИЯ КВАРТИРЫ |
| Квартира (тип) | Кол-во | Площадь, м2 |
|  |  | жилых комнат | общая квартиры |
| Трехкомнатная | 1 | 36,57 | 78,44 |

| Одноэтажный одноквартирный жилой дом с трехкомнатной квартирой со стенами трехслойной конструкции с возможностью устройства мансардного этажа | Б.179-00-148.10 | Страница 2 |
| --- | --- | --- |
| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ |
| КЛИМАТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ И ПОДРАЙОНЫ – IIВ. РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА – 25 °С. НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕТРОВОГО ДАВЛЕНИЯ – 0,23 кПа. ОРИЕНТАЦИЯ – свободная | НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕСА СНЕГОВОГО ПОКРОВА – 1,2 кПа. СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ – YIII ПО СНБ 2.02.01-98*. ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ – обычные. |
| ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ – хозяйственно-питьевой водопровод от наружной сети. КАНАЛИЗАЦИЯ – хозяйственно-бытовая местная. ОТОПЛЕНИЕ – от котла со встроенным водоподогревателем на твердом (или газовом) топливе. ВЕНТИЛЯЦИЯ – естественная. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ – от внешней сети, напряжение 220 В. | ГАЗОСНАБЖЕНИЕ – от индивидуальной баллонной установки сжиженного газа. связь и СИГНАЛИзАЦИЯ – радиотрансляция, телефонизация, телефикация, автономные дымовые, пожарные извещатели. ПОЖАРОТУШЕНИЕ МУСОРОУДАЛЕНИЕ ЛИФТЫ |
| ОСНАЩЕНИЕ ЗДАНИЯ |
| Газовая плита, мойка, ванна, умывальник, унитаз, котел на твердом топливе. |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ |
| Фундаменты – столбчатые из монолитного бетона. Ростверк – монолитная железобетонная рандбалка. Стены наружные – газосиликатные блоки с облицовкой лицевым керамическим кирпичом с утеплителем внутри из плит пенополистерольных. Стены внутренние – керамический кирпич. Перегородки – из керамического рядового кирпича и гипсокартонные по серии 1.031.9-1, вып. 1. Перекрытия – по деревянным балкам. Окна – по СТБ 939-93 Двери – по СТБ 1138-98. Полы – дощатые, из керамической плитки. Кровля – асбестоцементные листы по СТБ 1118-98. |
| ОТДЕЛКА |
| НАРУЖНАЯ – расшивка швов кирпичной кладки, облицовка отделочной доской или сайдингом стен веранды. ВНУТРЕННЯЯ – обои в жилых комнатах и водно-дисперсионная латексная окраска на кухне, в ванной и туалете; облицовка керамической плиткой на высоту 1,8 м; потолки – водно-дисперсионная латексная окраска. |

| Одноэтажный одноквартирный жилой дом с трехкомнатной квартирой со стенами трехслойной конструкции с возможностью устройства мансардного этажа | Б.179-00-148.10 | Страница 3 |
| --- | --- | --- |
| ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ПОКАЗАТЕЛИ | Всего | Удельные показатели на расчетную единицу |
| Расчетная единица — 1 м2 общей площади жилого здания | 78,44 | – |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| Площадь, м | застройки | 114,4 | – |
|  | общая площадь, в том числе: подземная часть | 78,44 | – |
|  | летних помещений | 14,72 | – |
| Объем строительный, м3 | общий | 304,88 | – |
| СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА |
| Сметная стоимость, тыс. руб. | общая | 117,395 | – |
|  | в том числе | строительно-монтажных работ | 77,553 | 0,988 |
|  |  | оборудования | – | – |
| РЕСУРСЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ НУЖДЫ |
| Расход воды | холодной | расчетный, м3/сут | 0,72 | – |
|  | горячей | расчетный, м3/сут | – | – |
| Канализационные стоки, расчетный расход, м3/сут | 0,72 | – |
| Расход тепла | всего | расчетный, кВт | 14,4 | – |
|  | в том числе на отопление | расчетный, кВт | 7,4 | – |
| Потребная электрическая мощность, кВт | 5,0 | – |
| Расход электроэнергии годовой, МВт ч (удельные показатели, кВт ч) | – | – |
| Расход газа | расчетный, нм /ч | 0,512 | – |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ |
| Расчетный показатель – 1 м2 общей площади квартиры. Количество расчетных единиц – 78.44. Сметная стоимость определена в ценах 2006 г. Данный типовой проект разработан взамен Б. 183-00-8.04 (вариант 1). |

| Одноэтажный одноквартирный жилой дом с трехкомнатной квартирой со стенами трехслойной конструкции с возможностью устройства мансардного этажа | Б.179-00-148.10 | Страница 4 |
| --- | --- | --- |
| СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |
| Номер альбома | Наименование альбома |
| Альбом 1 | Архитектурно-строительная часть |
| Альбом 2 | Водоснабжение и канализация, отопление и вентиляция, электротехническая часть, слаботочные сети, пожарная сигнализация, газоснабжение |
| Альбом 3 | ПОС |
| Альбом 4 | Сметная документация |
| Полный объем проектных материалов, приведенных к формату А4, — 300 форматок. |
| АВТОР | Дочернее коммунальное проектно-изыскательское унитарное предприятие «Институт Витебсксельстройпроект», ул. Будённого, 2, 210605 г. Витебск. |
| УТВЕРЖДЕНИЕ И ВВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ | Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь, постановление коллегии от 11.10.2012 № 382. |
| СРОК ДЕЙСТВИЯ | 2017 г. |
| ПОСТАВЩИК ДОКУМЕНТАЦИИ | РУП «Минсктиппроект», ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск. |
|  |  | Регистрационный номер 82 |