| Республика Беларусь | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ Часть 2 Предприятия, здания и сооружения | Б.186-00-7.04 |
| --- | --- | --- |
| РУП Минсктиппроект | Одноэтажный одноквартирный жилой дом с трехкомнатной квартирой с деревянными стенами из бруса | Типовой проект |
| 2004 |  | На 4-х страницах Страница 1 |
| ЭКСПЛИКАЦИЯ КВАРТИР |
| Квартира (тип) | Кол-во | Площадь, м2 |
|  |  | жилая | общая |
| Трехкомнатная | 1 | 43,85 | 72,79 |

| Одноэтажный одноквартирный жилой дом с трехкомнатной квартирой с деревянными стенами из бруса | Б.186-00-7.04 | Страница 2 |
| --- | --- | --- |
| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ |
| КЛИМАТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ И ПОДРАЙОНЫ – IIВ. РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА – минус 21 °С. ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ – обычные. НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕТРОВОГО ДАВЛЕНИЯ – 0,23 кПа | НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕСА СНЕГОВОГО ПОКРОВА – 0,5 кПа. СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ – V по (СНиП 2.01.02-85*), VIII по (СНБ 2.02.01-98*). ОРИЕНТАЦИЯ – свободная. |
| ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ – хозяйственно-питье-вой водопровод от наружной сети. КАНАЛИЗАЦИЯ – хозяйственно-бытовая. ОТОПЛЕНИЕ – от отопительных печей. ВЕНТИЛЯЦИЯ – естественная. | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ – от внешней сети, напряжение 220 В. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ – от индивидуальной баллонной установки сжиженного газа местная. СВЯЗЬ И СИГНАЛИЗАЦИЯ – радиотрансляция. |
| ОСНАЩЕНИЕ ЗДАНИЯ |
| Газовая плита, мойка, ванна, умывальник, унитаз |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ |
| ФУНДАМЕНТЫ – ленточные монолитные из бутобетона или столбчатые с армированными рандбалками. СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ – брусчатые из древесины хвойных пород. СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ – брусчатые из древесины хвойных пород. ПЕРЕГОРОДКИ – из деревянного бруса, из кирпича керамического эффективного. ПЕРЕКРЫТИЯ – по деревянным балкам. ЗАПОЛНЕНИЯ ПРОЕМОВ (окна, двери) – по СТБ 939-93; СТБ 1138-98. ПОЛЫ – дощатые, из керамической плитки. КРОВЛЯ – волнистые асбестоцементные листы по СТБ 1118-98, крыша с холодным чердаком и неорганизованным стоком воды. Наибольшая масса монтажного элемента – 0,112 т (стеновой брус). |
| ОТДЕЛКА |
| НАРУЖНАЯ – покраска декоративно-защитным составом «Пинотекс». ВНУТРЕННЯЯ – обшивка стен, перегородок и потолков гипсокартонными листами. |

| Одноэтажный одноквартирный жилой дом с трехкомнатной квартирой с деревянными стенами из бруса | Б.186-00-7.04 | Страница 3 |
| --- | --- | --- |
| ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ПОКАЗАТЕЛИ | Всего | Удельные показатели на расчетную единицу |
| Расчетная единица – 1 м2 общей площади квартиры | 72,79 | – |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| Площадь, м2 | застройки | 89,40 | – |
|  | общая площадь, в том числе подземная часть | 72,79 | – |
| Объем строительный, м3 | общий | 366,0 | 5,02 |
| СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА |
| Сметная стоимость, тыс.руб. | Общая усадьбы | 36,719 | – |
|  | в том числе | жилого дома | 25,160 | 0,346 |
|  |  | оборудования | – | – |
| МАТЕРИАЛОЕМКОСТЬ |
| Цемент, т (удельные показатели, кг) | всего | 4,55 | 62 |
|  | приведенный к М400 | 3,22 | 44 |
| Сталь, т (удельные показатели, кг) | всего | 0,595 | 8,2 |
|  | приведенная к классу S240 | 0,428 | 5,9 |
| Бетон и железобетон, м | всего | 13,40 | 0,184 |
|  | в том числе сборный | – | – |
| Лесоматериалы, приведенные к круглому лесу, м3 | 75,682 | 1,04 |
| Кирпич, тыс. шт. | 2,50 | – |
| РЕСУРСЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ НУЖДЫ |
| Расход воды | холодной | расчетный, л/с | 0,72 | – |
|  | горячей | расчетный, л/с | – | – |
| Канализационные стоки, расчетный расход, л/с | 0,72 | – |
| Расход тепла | всего | расчетный, кВт | 6,64 | – |
|  | в том числе на отопление | расчетный, кВт | 6,64 | 0,091 |
| Потребная электрическая мощность, кВт | 5,0 | – |
| Расход электроэнергии годовой, МВт·ч (удельные показатели, кВт·ч) | – | – |
| Расход газа | расчетный, нм3/ч | 0,43 | – |

| Одноэтажный одноквартирный жилой дом с трехкомнатной квартирой с деревянными стенами из бруса | Б.186-00-7.04 | Страница 4 |
| --- | --- | --- |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ |
| Расчетный показатель - 1м2 общей площади квартиры. Количество расчетных единиц – 72,79. Сметная стоимость определена по нормам 2001 г. в ценах 1991 г. |
| СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |
| Номер альбома | Наименование альбома |
| Альбом 1 Альбом 2 | Пояснительная записка. Архитектурно-строительные решения. Отопление и вентиляция. Водопровод и канализация. Электрическое освещение. Слаботочные устройства. Пожарная сигнализация. Газоснабжение. Сметная документация |
| Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, — 137 форматок. |
| АВТОР | ГУПИП «Институт Брестстройпроект», ул. Пушкинская, 19, 224005, г. Брест. |
| УТВЕРЖДЕНИЕ И ВВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ | Утвержден Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь, постановление коллегии от 23.12.2003 № 107. |
| СРОК ДЕЙСТВИЯ | 2009 г. |
| ПОСТАВЩИК ДОКУМЕНТАЦИИ | ГУПИП «Институт Брестстройпроект», ул. Пушкинская, 19, 224005, г. Брест. |