| Республика Беларусь | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ Часть 2 Предприятия, здания и сооружения | Б2.181-00-113.08 |
| --- | --- | --- |
| РУП Минсктиппроект | Одноэтажный одноквартирный жилой дом с трехкомнатной квартирой со стенами из трехслойных железобетонных панелей | Типовой проект |
| 2009 |  | На 4-х страницах Страница 1 |
| ЭКСПЛИКАЦИЯ КВАРТИР |
| Квартира (тип) | Кол-во | Площадь, м2 |
|  |  | жилая | общая |
| Трехкомнатная | 1 | 45,75 | 92,48 |

| Одноэтажный одноквартирный жилой дом с трехкомнатной квартирой со стенами из трехслойных железобетонных панелей | Б2.181-00-113.08 | Страница 2 |
| --- | --- | --- |
| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ |
| Климатические районы и подрайоны — iiВ. Расчетная температура наружного воздуха — минус 25 (C. Нормативное значение ветрового давления — 0,23 кПа. | Нормативное значение веса снегового покрова — 1,20 кПа. Степень огнестойкости — III по снб 2.02.01-98. Инженерно-геологические условия — обычные. ориентация — свободная. |
| ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |
| Водоснабжение — хозяйственно-питьевой водопровод от наружной сети. Канализация — хозяйственно-бытовая в наружную сеть канализации. Отопление — от котла на твердом (или газовом) топливе. | Вентиляция — естественная. Электроснабжение — от внешней сети, напряжение 220 В. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ — от индивидуальной балонной установки сжиженного газа. Связь и СИГНАЛИЗАЦИЯ — радиофикация, телефикация. |
| оснащение здания |
| Газовая плита, мойка, ванна, умывальник, унитаз, котел на твердом (или газовом) топливе. |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ |
| Фундаменты — свайные со сборными железобетонными панелями. Стены наружные — трехслойные железобетонные панели. Перегородки — металлический каркас, обшитый одним слоем гипсокартонных панелей с обеих сторон. Перекрытия — плиты многопустотные. Кровля — асбестоцементные листы по СТБ 1118-98. Заполнение проемов (окна, двери) — по СТБ 939-93; СТБ 1138-98. Полы — дощатые, из керамической плитки, из линолеума. |
| ОТДЕЛКА |
| Наружная — окраска водно-дисперсионными латексными составами, стены веранды — деревозащитный состав «Профитекс». Внутренняя — обои в жилых комнатах; водно-дисперсионная латексная окраска на кухне, в ванной и туалете; облицовка керамической плиткой на высоту 1,8 м; потолки — водно-дисперсионная латексная окраска. |

| Одноэтажный одноквартирный жилой дом с трехкомнатной квартирой со стенами из трехслойных железобетонных панелей | Б2.181-00-113.08 | Страница 3 |
| --- | --- | --- |
| ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ПОКАЗАТЕЛИ | Всего | Удельные показатели на расчетную единицу |
| Расчетная единица ( 1 м2 общей площади квартиры | 92,48 | — |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| Площадь, м2 | застройки | 121,04 | — |
|  | общая квартиры, в том числе: подземная часть | 92,48 — | — — |
|  | летних помещений | 12,20 | — |
| Объем строительный, м3 | общий | 325,36 | — |
| СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА |
| Сметная стоимость, тыс. руб. | общая усадьбы | 114 740 | − |
|  | в том числе жилого дома | 81 748 | 883,95 |
| МАТЕРИАЛОЕМКОСТЬ |
| Цемент, т (удельные показатели, кг) | всего | 26,712 | 288 |
|  | приведенный к М400 | 22,26 | 240 |
| Сталь, т (удельные показатели, кг) | всего | 2,988 | 32 |
|  | приведенная к классу S240 | 2,838 | 30 |
| Бетон и железобетон, м3 | всего | 85,037 | 919 |
|  | в том числе сборный | 81,179 | 877 |
| Лесоматериалы, приведенные к круглому лесу, м3 | 31,694 | 0,342 |
| Газосиликатные блоки, м3 | 0,432 | 0,004 |
| РЕСУРСЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ НУЖДЫ |
| Расход воды | холодной | расчетный, м3(сут | 0,72 | — |
|  | горячей | расчетный, м3(сут | — | — |
| Канализационные стоки, расчетный расход, м3/сут | 0,72 | — |
| Расход тепла | всего | расчетный, кВт | 13,0 | — |
|  | в том числе на отопление | расчетный, кВт | 6,0 | — |
| Потребная электрическая мощность, кВт | 5,0 | — |
| Расход газа расчетный, нм3/ч | 0,73 | — |

| Одноэтажный одноквартирный жилой дом с трехкомнатной квартирой со стенами из трехслойных железобетонных панелей | Б2.181-00-113.08 | Страница 4 |
| --- | --- | --- |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ |
| Сметная стоимость определена в базисном уровне цен на 1 января 2006 г. Расчетный показатель — 1 м2 общей площади квартиры. Количество расчетных единиц — 92,48. |
| СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |
| Номер альбома | Наименование альбома |
| Альбом 1 | Пояснительная записка. Архитектурно-строительная часть. |
| Альбом 2 | Водоснабжение и канализация, отопление и вентиляция, электротехническая часть, слаботочные сети, пожарная сигнализация, газоснабжение. |
| Альбом 3 | Изделия заводского изготовления. |
| Альбом 4 | Сметная документация. |
| Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, ( 409 форматок. |
| АВТОР | ДКПИУП «Институт Витебсксельстройпроект», 210605, г. Витебск, пр. Московский, 120. |
| УТВЕРЖДЕНИЕ И ВВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ | Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь, постановление коллегии от 30.01.2009 г. № 12. |
| СРОК ДЕЙСТВИЯ | 2014 г. |
| ПОСТАВЩИК ДОКУМЕНТАЦИИ | РУП «Минсктиппроект», ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск, т. 288-61-11 |
|  | Регистрационный номер 32 |