| Республика Беларусь | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ Часть 2 Предприятия, здания и сооружения | Б.172-00-145.10 |
| --- | --- | --- |
| РУП Минсктиппроект | Одноэтажный одноквартирный жилой дом с трехкомнатной квартирой с деревянными каркасными стенами с возможностью устройства мансардного этажа | Типовой проект |
| 2012 |  | На 4-х страницах Страница 1 |
| Фасад 1-3 | Фасад В-А |
| План на отм. 0.000 | Разрез 1-1 |
| ЭКСПЛИКАЦИЯ КВАРТИР |
| Квартира (тип) | Кол-во | Площадь, м2 |
|  |  | жилых комнат | общая квартиры |
| Трехкомнатная | 1 | 43,11 | 88,69 |
| Одноэтажный одноквартирный жилой дом с трехкомнатной квартирой с деревянными каркасными стенами с возможностью устройства мансардного этажа | Б.172-00-145.10 | Страница 2 |
| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ |
| Климатические районы и подрайоны – iiВ. Расчетная температура наружного воздуха – минус 25 (C. Нормативное значение ветрового давления – 0,23 кПа. | Нормативное значение веса снегового покрова – 1,2кПа. Степень огнестойкости – VIII. Инженерно-геологические условия – обычные. Ориентация – свободная. |
| ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |
| Водоснабжение – хозяйственно-питье-вой водопровод от наружной сети. Канализация – хозяйственно-бытовая местная. Отопление – от котла со встроенным водоподогревателем на твердом топливе. Вентиляция – естественная. | Электроснабжение – от внешней сети, напряжение 220 В. Газоснабжение – от индивидуальной баллонной установки сжиженного газа. Связь и сигнализация – радиотрансляция, телефонизация, телефикация, автономные дымовые пожарные извещатели. |
| ОСНАЩЕНИЕ ЗДАНИЯ |
| Газовая плита, мойка, ванна, умывальник, унитаз, котел на твердом топливе. |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ |
| Фундаменты – буронабивные сваи с цокольными панелями. Стены наружные – панели из деревянного каркаса, облицованного с 2-х сторон гипсокартонном ГКЛВ, утеплитель – Белтеп «Лайт» СТБ 1995-2009, снаружи панели обшиваются отделочной доской. Стена внутренняя – панель из деревянного каркаса, облицованного с 2-х сторон гипсокартонном ГКЛВ, утеплитель – Белтеп «Лайт» СТБ 1995-2009. Перегородки – металлический каркас с обшивкой с 2-х сторон гипсокартонными листами. Перекрытия – по деревянным стропильно-балочным фермам. Окна – по СТБ 939-93. Двери – по СТБ 1138-98. Полы – дощатые, линолеумные, из керамической плитки. Кровля – асбестоцементные листы по СТБ 1118-2008. |
| ОТДЕЛКА |
| Наружная – покрытие – пропитка лакокрасочными составами по древесине. Внутренняя – обои в жилых комнатах и водно-дисперсионная латексная окраска на кухне, в ванной и туалете; в ванной – облицовка керамической плиткой на высоту 1,8 м; потолки – подшивка гипсокартонными листами с водно-дисперсионной латексной окраской. |

| Одноэтажный одноквартирный жилой дом с трехкомнатной квартирой с деревянными каркасными стенами с возможностью устройства мансардного этажа | Б.172-00-145.10 | Страница 3 |
| --- | --- | --- |
| ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ПОКАЗАТЕЛИ | Всего | Удельные показатели на расчетную единицу |
| Расчетная единица ( 1 м2 общей площади жилого здания | 88,69 | – |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| Площадь, м2 | застройки | 111,78 | − |
|  | общая площадь, в том числе: подземная часть | 88,69 | − |
|  | летних помещений | 12,20 | − |
| Объем строительный, м3 | общий | 286,23 | − |
| СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА |
| Сметная стоимость, тыс. руб. | общая | 111,516 | 1,26 |
|  | в том числе | строительно-монтажных работ | 78,909 | 0,89 |
| РЕСУРСЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ НУЖДЫ |
| Расход воды | холодной | расчетный, м3(сут | 0,72 | 0,008 |
|  | горячей | расчетный, м3(сут | − | − |
| Канализационные стоки, расчетный расход, м3(сут | 0,72 | 0,008 |
| Расход тепла | всего | расчетный, кВт | 14,3 | 0,16 |
|  | в том числе на отопление | расчетный, кВт | 7,4 | 0,08 |
| Потребная электрическая мощность, кВт | 5,0 | 0,06 |
| Расход газа | расчетный, нм3(ч | 0,73 | 0,008 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ |
| Данный типовой проект разработан взамен Б.186-00-98.06. |

| Одноэтажный одноквартирный жилой дом с трехкомнатной квартирой с деревянными каркасными стенами с возможностью устройства мансардного этажа | Б.172-00-145.10 | Страница 4 |
| --- | --- | --- |
| СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |
| Номер альбома | Наименование альбома |
| Альбом 1 | Пояснительная записка. Архитектурно-строительная часть |
| Альбом 2 | Водоснабжение и канализация, отопление и вентиляция, электротехническая часть, слаботочные сети, пожарная сигнализация, газоснабжение |
| Альбом 3 | Изделия заводского изготовления |
| Альбом 4 | Сметная документация |
| Альбом 5 | Проект организации строительства |
| Полный объем проектных материалов, приведенных к формату А4, – 388 форматок. |
| АВТОР | Государственное предприятие «Институт Витебсксельстройпроект», ул. Буденного, 2, 210605, г. Витебск, тел. (8 0212) 37-34-31 |
| УТВЕРЖДЕНИЕ И ВВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ | Постановление коллегии Минстройархитектуры Республики Беларусь от 11.10.2012 № 382. |
| СРОК ДЕЙСТВИЯ | 2017 г. |
| ПОСТАВЩИК ДОКУМЕНТАЦИИ | РУП «Минсктиппроект», ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск. |
|  | Регистрационный номер 80 |